Załącznik nr. 3  do  umowy  nr..  …/    /16.

z dnia     .06.2016

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA – ST

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dot. wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych

Temat :     wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych

Adres robót:     budynki zarządzane przez Zarząd Gospodarki           Mieszkaniowej – teren Legnicy

Inwestor :       Gmina Legnica

Inwestor :    Zarząd Gospodarki    Mieszkaniowej

59- 220 Legnica ul. Zielona 7

Rodzaj robót:   Ogólnobudowlana  ( wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych )

CPV 45421100-5

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA – ST

Do wykonania  remontu – wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z PCV oraz wymianę okien  drewnianych na okna drewniane  w lokalach mieszkalnych i budynku użytkowym w zasobach ZGM w Legnicy - do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia .

Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne ( STWiOR) są wymagania dotyczące realizacji remontu  wymiany  stolarki okiennej i drzwi balkonowych na PCV oraz  wymiany drewnianej stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą  w mieszkaniach i budynku użytkowym Gminy  Legnica  administrowanych przez ZGM w Legnicy .

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych jw.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- wykonanie pomiarów z natury stolarki okiennej i drzwi balkonowych,

- uzgodnienie z lokatorem terminu wymiany stolarki okiennej, dojazd,

- osadzenie nowej stolarki okiennej z PCV oraz parapetów wewnętrznych z płyt mdf w kolorze białym grubości 3 mm i szer. ok 30 cm,

- demontaż starej  drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami,

- osadzenie nowej stolarki okiennej drewnianej na  okna drewniane oraz parapetów wewnętrznych z płyt mdf w kolorze białym grubości 3 mm i szer. ok 30 cm,40 cm.

- zamocowanie i uszczelnienie pianką oraz wykonanie tynków ościeży wewnętrznych,

- uszczelnienie parapetu wewnętrznego

- wywóz materiałów z rozbiórki.

- montaż nawiewników   np. Slimline-2000 ( w kuchni obowiązkowo, w pokoju przynajmniej w jednym oknie)

Podział zamontowanej stolarki okiennej z PCV i stolarki okiennej drewnianej musi odpowiadać podziałowi charakterystycznemu dla danego  budynku ( odtworzenie istniejącego podziału okna ).

Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z niniejszą specyfikacją oraz zawartą umową.

- Wykaz adresów lokali mieszkalnych, w których będzie wymieniana stolarka okienna oraz ilość wymienianych okien stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ze względu na możliwość wystąpienia wcześniejszej wymiany stolarki okiennej przez najemcę we własnym zakresie, ze względu na postępującą prywatyzację zasobu, a także ze względu na trudności związane z brakiem kontaktu z lokatorem potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z wymiany stolarki okiennej w danym lokalu mieszkalnym i ewentualnie wskazania zamiennego adresu , w którym zostanie wymiana stolarki okiennej w ramach przewidzianego metrażu.

Warunki ogólne

- aktualnie obowiązujące normy

- specyfikacja techniczna

- wiedza techniczna odpowiednia do zadania

- przepisy bhp

- prawo pracy

Dostawy i świadczenia należy zrealizować w takim stopniu kompletności, by zapewnione było bezpieczeństwo pracy, nawet wtedy gdy nie wymieniono wyraźnie w propozycji lub ofercie niezbędnych do tego celu świadczeń. Zakres dostawy i świadczeń powinien mieścić się całkowicie w granicach objętych umową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z specyfikacją  techniczną i poleceniami inwestora.

Materiały :

Stolarka okienna z PCV i drewniana o współczynniku Umax ( W/m2   . K )   nie większym niż 1,3.

Należy uwzględnić wymagania urzędowe dotyczące urządzeń i materiałów. W przypadku elementów podlegających obowiązkowi kontroli należy przedstawić świadectwa kontroli tj. atesty, deklaracje zgodności.

Wykonawca remontu zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy nie będą wykorzystane, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do montażu  oraz  były dostępne do kontroli przez inwestora.

Montowana nowa stolarka okienna  z PCV i okna drewniane winny posiadać następujące dane techniczne okien;

- okna jednoramowe, białe,odpowiadające podziałowi poprzedniego okna w systemie uchylno-rozwiernym z mikro-rozszczelnieniem

- profil min. pięciokomorowy z nieplastycznego PCV zakwalifikowanego do materiałów niezapalnych, nie dopuszcza się zastosowania PCV z recyklingu,wewnątrz wzmocnienie z kształtowników stalowych na całej długości,

- szklenie podwójne,lub potrójne szyby zespolone jednokomorowe.

- okucia obwiedniowe, okna ze skrzydłami rozwiernym w tym jedno skrzydło w systemie uchylno-rozwiernym,

- nawiewnik zamontowany na  ramie okna np.typ Slimline-2000,

- zastosowany system profili   winien uwzględniać obowiązujące obciążenia wiatrem, dopuszczalnych ugięć elementów okna,oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikliwość wody i prawidłową infiltrację powietrza.

- drewno użyte do wykonania okien, powinno być bez sinicy, suche, zaimpregnowane, białe.

Pianka poliuretanowa- jednoskładnikowa- do uszczelniana stolarki okiennej po wbudowaniu.

Silikon do uszczelniania stolarki od zewnątrz i wewnątrz.

Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży – zastosować gotową zaprawę.

Parapety wewnętrzne z płyt mdf grubości 3 mm w kolorze białym, szer. 30 cm, 40 cm.

Sprzęt :

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym umową.

Transport :

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały takie jak:okna muszą być przewożone tak, aby nie uległy zniszczeniu i

uszkodzeniu do czasu montażu. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruch drogowym.

Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia remontu  zgodnie z umową oraz wymogami technicznymi, wykonawca remontu odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność ze specyfikacjami technicznymi, uzgodnieniami i poleceniami inwestora.

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. Nr 47,poz 401 ).

Kontrola jakości pracy :

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić inwestorowi możliwości techniczne oraz kadrowe i organizacyjne gwarantujące należyte wykonanie remontu zgodnie z zawartą umową, specyfikacjami, ustaleniami i poleceniami inwestora. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, atesty i inne dokumenty świadczące o tym , że użyte materiały są dopuszczone  do użytkowania i posiadają ważne legalizacje odpowiadające odpowiednim przepisom.

Odbiór  robót :

Roboty  podlegają odbiorowi w każdym mieszkaniu, przy udziale Zamawiającego  i wykonawcy .  Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Zakończenie robót  zgłoszone pisemnie do inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w terminie określonych w umowie. Komisja odbiorowa dokona ich oceny  ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST.

Podstawa  płatności – określa umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót.

Opis do realizacji :    Remont –  wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych

- Dane ewidencyjne.

Zamawiający: Gmina Legnica

Zarządca : Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Legnica ul. Zielona 7

Obiekt : Remont –  wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych   wg wykazu adresowego   – załącznik nr 1 do SIWZ

2. Opis robót

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych:

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów. Aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz dobrze pojętą praktyką.

Wynoszenie gruzu  należy wykonać ręcznie do miejsca jego składowania/ w przypadku parteru lub I piętra / a w przypadku wyższych kondygnacji za pomocą wyciągarki linowej ręcznej. Nie dopuszcza się możliwości wyrzucania gruzu bezpośrednio przez okna mieszkania lub klatki schodowej. Składowany gruz pochodzący z remontu należy wywieść na bieżąco na wysypisko.

Koszty związane z wywozem gruzu zawarte są w kosztach ogólnych wykonawcy ujętych w    § 2  ust. 2 umowy.

3. Odbiór końcowy robót:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  robót.

Zakończenie  robót oraz gotowość do ich odbioru , będzie stwierdzone przez Wykonawcę na piśmie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone m.in. prawidłowość montażu stolarki okiennej i  parapetów wewnętrznych.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe zostaną usunięte bezzwłocznie na koszt Wykonawcy

4.  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego tj; sprawdzenie zgodności materiałów, zgodności wbudowanego elementu z istniejącym podziałem na elewacji, prawidłowości osadzenia parapetów wewnętrznych i stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształceń przy uszczelnieniu.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz zajmowane pomieszczenia, przywracając ich stan pierwotny i następnie przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

Z powyższych czynności zostanie spisany protokół odbioru.

5.   Uwagi ogólne.

Stosować wyłącznie materiały atestowane dopuszczone do stosowania w budownictwie oznakowane CE lub B

Wszelkie odstępstwa od zaproponowanych rozwiązań oraz nowe problemy i zdarzenia należy konsultować z inspektorem nadzoru.

Kierowanie robotami należy powierzyć kierownikowi robót z doświadczeniem budowlanym.

Przejęcie frontu robót na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń,

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających właściwości użytych materiałów i zgodność z normą europejską – oznaczenie CE lub krajową B, a w szczególności na okna z tworzyw sztucznych.

Teren po skończonej pracy oprowadzić do należytego porządku.

Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy z kwalifikacjami  budowlanymi.

Wykonywanie robót winno odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną  z zachowaniem              przepisów BHP .i p-poż.

Użyte materiały powinny odpowiadać standardom jakościowym odpowiednim do    poziomu cen zaproponowane w ofercie.

Po zakończeniu robót, wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji wg zapisów umownych.

Przepisy i dokumenty związane

Aprobaty techniczne ITB, Instrukcje ITB,atesty higieniczne PZH,warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

PN-B-05000:1996–    Stolarka budowlana .Pakowanie,przechowywanie i transport

PN-B- 10085:1988   - Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B- 13079:1997   - Szkło budowlane,szyby zespolone.

Dokumenty odniesienia.

Akty prawne :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.   U. z 2013 r.  poz.1409 z   późn. zm. ),.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 29.grudnia 2013r., poz. 907 z póź. zmian.) .

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z ( późn. zmian.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr.25, poz.150; z .),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu ( Dz. U. nr 144,poz.1182 )

opracował: Krzysztof Otfinowski